騒音規制法　特定施設

一　金属加工機械
　イ　圧延機械（原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。）
　ロ　製管機械
　ハ　ベンディングマシン（ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上

のものに限る。）

ニ　液圧プレス（矯正プレスを除く。）
ホ　機械プレス（呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。）
ヘ　せん断機（原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。）
ト　鍛造機
チ　ワイヤーフォーミングマシン
リ　ブラスト（タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。）
ヌ　タンブラー
ル　切断機（といしを用いるものに限る。）

二　空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。ただし冷凍機、冷凍機応用製品及び装置に用いるものを除く。）

三　土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が七・五キロワット以

上のものに限る。）

四　織機（原動機を用いるものに限る。）

五　建設用資材製造機械
　イ　コンクリートプラント（気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方

メートル以上のものに限る。）
ロ　アスファルトプラント（混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。）

六　穀物用製粉機（ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。）

七　木材加工機械
　イ　ドラムバーカー
　ロ　チッパー（原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。）
　ハ　砕木機
　ニ　帯のこ盤（製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のも

のにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。）
ホ　丸のこ盤（製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のも

のにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。）
ヘ　かんな盤（原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。）

八　抄紙機

九　印刷機械（原動機を用いるものに限る。）

一〇　合成樹脂用射出成形機

一一　鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

振動規制法　特定施設

一　金属加工機械
　イ　液圧プレス（矯正プレスを除く。）
　ロ　機械プレス
　ハ　せん断機（原動機の定格出力が一キロワット以上のものに限る。）
　ニ　鍛造機
　ホ　ワイヤーフォーミングマシン（原動機の定格出力が三七・五キロワット以上のものに限る。）

二　圧縮機（原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。ただし、冷凍機、冷凍機応用製品及び装置に用いるものを除く。）

三　土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。）

四　織機（原動機を用いるものに限る。）

五　コンクリートブロックマシン（原動機の定格出力の合計が二・九五キロワット以上のものに限る。）並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械（原動機の定格出力の合計が一〇キロワット以上のものに限る。）

六　木材加工機械
イ　ドラムバーカー
ロ　チッパー（原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。）

七　印刷機械（原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。）

八　ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が三〇キロワット以上のものに限る。）

九　合成樹脂用射出成形機

十　鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）